## Slide 1
КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА
Интеллектуальная система цифрового контроля объектов дорожной инфраструктуры
Видеоаналитика автомобильных регистраторов для оценки состояния и формирования отчётов
Астана • 2026
Иллюстрация концепции, создана с помощью генеративной модели
Notes: Обложка: сгенерированная иллюстрация для презентации. Не является фотографической фиксацией конкретного участка Астаны.

## Slide 2
Проблема и доступный городской ресурс
Город уже производит видеоданные
Регистраторы городских служб и жителей ежедневно фиксируют дороги и объекты вдоль маршрутов
Записи содержат географические и временные свидетельства о состоянии инфраструктуры
Объём данных превышает возможности ручного просмотра и систематизации
Поток видео превращается в управленческий цикл
01
Видео + GPS
регистраторы
02
Анализ
объекты и дефекты
03
Карта состояния
история
04
Отчёт и задача
приоритет ремонта
Ключевой разрыв
Сегодня данные существуют отдельно от реестров объектов, регламентов обследования и процессов ремонта.
02
Notes: Проблематика и актуальность сформулированы на основе текста пользователя. Числовые оценки объёма видеоданных не приводятся, поскольку исходные значения не предоставлены.

## Slide 3
Цель и основная гипотеза
ЦЕЛЬ
Создать систему, которая оценивает функциональное состояние дорожной инфраструктуры по видео автомобильных регистраторов и автоматически формирует отчёты.
ГИПОТЕЗА
Если известны координаты объектов мониторинга, то повторные наблюдения из движущихся автомобилей позволяют определить их состояние с помощью моделей машинного обучения.
Единица результата
объект + координаты + время + класс состояния + достоверность + фотофрагмент
03
Notes: Цель и гипотеза приведены в редакции, сохраняющей смысл исходного текста пользователя.

## Slide 4
Научное подтверждение на данных Астаны
4260
размеченных кадров
Ночная съёмка с видеорегистраторов: 1494 кадров при ясной погоде, 1524 при снегопаде, 1242 при дожде.
Классы: опоры и светильники
Разделение: 75% / 10% / 15%
Chart: 
| Precision | Recall | F1 | mAP
YOLOv8m | 0.823 | 0.756 | 0.788 | 0.791
YOLO-CSE | 0.824 | 0.794 | 0.808 | 0.798
YOLO‑CSE улучшает полноту обнаружения и F1 относительно сильнейшей базовой модели YOLOv8m.
Источник: Aiymbay et al., Symmetry 2025, 17(8), 1294
04
Notes: Источник: Aiymbay, S.; Zhumadillayeva, A.; Matson, E.T.; Matkarimov, B.; Mukhametzhanova, B. Applying Computer Vision for the Detection and Analysis of the Condition and Operation of Street Lighting. Symmetry 2025, 17, 1294. https://doi.org/10.3390/sym17081294
Значения таблицы: YOLOv8m precision 0.823, recall 0.756, F1 0.788, mAP 0.791; YOLO-CSE precision 0.824, recall 0.794, F1 0.808, mAP 0.798.

## Slide 5
Видеореференс расширяет класс задач
ДЕМОНСТРАЦИЯ
Сегментация дорожного покрытия
выбоины и локальные разрушения
трещины дорожного покрытия
ливневые решётки и элементы водоотведения
Ролик подтверждает практический формат выдачи модели. Автор сообщает о стабильной версии сегментации, но не публикует метрики в подписи.
Референс: Instagram @santiagsanchezr, ролик от 1 июля 2026
05
Notes: Источник видеореференса: https://www.instagram.com/santiagsanchezr/reel/DaRQP1vBLLu/
Подпись автора: новый вариант модели сегментации выбоин, трещин и решёток; метрики обещаны позднее. Кадр используется как иллюстрация интерфейса распознавания, а не как доказательство точности.

## Slide 6
Объекты цифрового контроля
01
Освещение
опора, светильник, включение, повреждение
02
Покрытие
выбоина, трещина, просадка, люк и решётка
03
Разметка
наличие, видимость, износ, закрытие снегом
04
Зимнее состояние
снег, лёд, колея, очистка проезжей части
05
Остановки и знаки
наличие, целостность, доступность обзора
06
Дорожная обстановка
авария, затор, препятствие, перекрытие
Модульная архитектура позволяет вводить классы поэтапно, начиная с освещения и дорожного покрытия.
06
Notes: Перечень классов сформирован из описания пользователя и видеореференса. Финальный состав классов следует уточнить с владельцами городских реестров и регламентов обследования.

## Slide 7
Архитектура системы
1
Сбор
MP4, GPS, время, маршрут
2
Подготовка
кадры, качество, деперсонализация
3
Аналитика
детекция, сегментация, состояние
4
Привязка
сопоставление с реестром объектов
5
Агрегация
несколько проездов и оценка доверия
6
Выдача
карта, отчёт, API, задача службе
Сквозные сервисы
хранилище видеоданных реестр моделей и версий контроль качества журнал решений
07
Notes: Предлагаемая архитектура. Компоненты и границы интеграции необходимо уточнить после обследования существующих городских ИС и реестров.

## Slide 8
Связь обнаружения с реальным объектом
Ключ к проверке гипотезы
Система должна объединить координаты реестра, траекторию автомобиля и положение объекта в кадре.
A
Кандидат
модель находит объект в кадре
B
Проекция
GPS, курс и калибровка камеры задают область поиска
C
Сопоставление
ближайший объект реестра получает наблюдение
D
Подтверждение
несколько проездов повышают достоверность
Результат на уровне объекта
ID SL-004182
51.1286° N, 71.4304° E
состояние: вероятная неисправность
доверие: 0,86 • 3 наблюдения
08
Notes: Пример ID, координат и значения доверия иллюстративный. Он показывает требуемую структуру результата, а не реальный объект.

## Slide 9
Оценка функционального состояния
ПРЕДЛАГАЕМАЯ МЕТОДИКА
S = Σ (вес × оценка × доверие)
Индекс рассчитывается для объекта и временного окна. Вес признака задаёт профильная служба, а доверие учитывает качество кадра и согласованность нескольких проездов.
Норма
S ≥ 0,80
плановый контроль
Требует проверки
0,55 ≤ S < 0,80
назначить инспекцию
Критично
S < 0,55
приоритетная задача
Пример для освещения
наличие опоры 0,25 работа светильника 0,45 повреждение 0,20 видимость 0,10
09
Notes: Формула, веса и пороги являются предложением для пилота. Их необходимо калибровать по регламентам городских служб и экспертной разметке.

## Slide 10
Пользовательские продукты
Карта состояния инфраструктуры
Слои
освещение
покрытие
разметка
зимнее состояние
87 объектов требуют проверки
Выходные формы
Еженедельный отчёт
динамика, список отклонений, фотофрагменты
Карточка объекта
история наблюдений и подтверждений
API и выгрузка
GeoJSON, CSV, интеграция с диспетчерской
Задача службе
приоритет, координаты, срок проверки
10
Notes: Макет интерфейса иллюстративный. Форматы отчётности и интеграций следует согласовать с заказчиком пилота.

## Slide 11
Экспериментальная проверка
1
Эталон
эксперты размечают выборку маршрутов и объектов
2
Слепой прогон
модель обрабатывает видео без ручной коррекции
3
Сопоставление
оценка на уровне кадра, события и объекта
4
Полевой аудит
служба проверяет критические случаи на месте
Метрики принятия решения
Качество модели
precision, recall, F1, mAP
Геопривязка
ошибка координат и доля верных соответствий
Эксплуатация
ложные тревоги и время формирования отчёта
Полезность
доля подтверждённых дефектов и сокращение ручной проверки
11
Notes: Целевые пороги метрик следует установить после базового замера на локальных данных. В презентации намеренно не указаны вымышленные нормативы.

## Slide 12
Пилот в Астане на 12 недель
НЕДЕЛИ 1–2
Контур данных
маршруты, согласия, формат видео и GPS
НЕДЕЛИ 3–5
Набор и разметка
освещение и покрытие на выбранных коридорах
НЕДЕЛИ 6–9
Модели и геопривязка
обучение, сопоставление с реестром, тест
НЕДЕЛИ 10–12
Проверка в эксплуатации
карта, отчёт, аудит службой, решение о масштабировании
Контрольная точка
После пилота заказчик получает измеренные метрики, перечень интеграций и расчёт ресурсов для городского масштаба.
12
Notes: Срок 12 недель является проектным предложением. Он зависит от доступности видеоданных, качества GPS, готовности реестра объектов и скорости экспертной разметки.

## Slide 13
Риски и меры управления
01
Персональные данные
лица и номера могут попадать в кадр
обезличивание до хранения, разграничение доступа, сроки удаления
02
Погода и сезонность
снег, блики и темнота меняют качество
раздельные тестовые наборы, контроль дрейфа, переобучение
03
Ошибочная тревога
модель может неверно назначить критичность
порог доверия, повторные проезды, подтверждение оператором
04
Слабая геопривязка
GPS и курс не всегда точны
калибровка камеры, карта объектов, допуск и вероятностное сопоставление
05
Организационный разрыв
отчёт не превращается в действие
владелец процесса, SLA проверки, интеграция с диспетчерской
13
Notes: Правовые основания обработки видеоданных и требования к хранению необходимо проверить с юридической и информационной безопасностью заказчика до начала пилота.

## Slide 14
Ожидаемый результат
Пилот должен доказать связь между наблюдением из автомобиля и проверяемым состоянием конкретного городского объекта.
Данные
локальный размеченный набор для Астаны
Модели
освещение и дорожное покрытие
Система
геопривязка, индекс состояния, карта и отчёт
Решение
измеренные показатели для масштабирования
Основные источники
Aiymbay et al.
Symmetry, 2025
DOI 10.3390/sym17081294
Santiago Sanchez
Instagram Reel
1 июля 2026
Следующий шаг: согласовать владельца пилота, два приоритетных класса объектов и тестовые маршруты.
14
Notes: Основная статья: https://www.mdpi.com/2073-8994/17/8/1294 и https://doi.org/10.3390/sym17081294
Видеореференс: https://www.instagram.com/santiagsanchezr/reel/DaRQP1vBLLu/
Все проектные сроки, формулы индекса и примеры объектов в презентации обозначены как предложения или иллюстрации.